室内环境检测仪基本配置选择

一、甲醛检测仪

1、Z—300型甲醛检测仪

Z-300型甲醛检测仪技术指标

传感器：电化学传感器

测量范围：	0-30PPM

最小读数：	0.01PPM

精度： 2%

反应时间： 60秒

操作温度： 0-40℃

声音警报： 80db

显示：数字显示

电池：9V

重量：300克

体积：190(L)×146(W)×70(H)mm

产地：美国

2、400型甲醛检测仪

400型甲醛检测仪技术参数：
  1. 测量范围：0-10 PPM

2. 最小读数：0.01PPM

3. 准确度：读数2% + 0.01
　4. 体积：150(L)X 80(W) X 34(H)MM

5. 重量：750g
　6. 电源：9V电源

7．串行接口：通过这个接口可将400分析仪和个人计算机联系结起来进行数据采集和分析

8．产地：英国

400型甲醛检测仪

二、TLV FALCON便携式VOC有机气体PID检测仪

TLV FALCON便携式VOC有机气体PID检测仪特点：

- 型号：TLV FALCON

- 气体范围：检测的气体范围为50种气体以上

- 电力：四节碱充电电池（24小时）、镍镉电池（12小时）、AC转换器

- 检测器：PID光离子化检测器（标准10.6eV灯）

- 指示：高、低警报LED、活性LED、低电池LED、泵LED

- 显示：数字显示、低范围：0.0-50.00PPM、中范围：0-200PPM、高范围：0-1000PPM

- 控制：电力开/关、泵开/关、3量程选择开关

- 取样：内置取样气泵

- 警报：高、低警报设置、可视和可听警报指示

- 外壳：铝制外壳

- 校正：异丁稀标定

- 运行温度：-20-50℃

- 湿度：0-95%

- 体积：197Х90Х100mm

- 重量：1.45KG（包括电池）

- 产地：美国

TLV FALCON便携式VOC有机气体PID检测仪

三、TLV FALCON便携式苯有机气体PID检测仪

TLV FALCON便携式苯有机气体PID检测仪技术参数：

- 型号：TLV FALCON

- 气体范围：0-10PPM

- 最小读数：0.01PPM

- 电力：四节碱充电电池（24小时）、镍镉电池（12小时）、AC转换器

- 检测器：PID光离子化检测器（标准10.6eV灯）

- 指示：高、低警报LED、活性LED、低电池LED、泵LED

- 显示：数字显示

- 控制：电力开/关、泵开/关

- 取样：内置取样气泵

- 警报：高、低警报设置、可视和可听警报指示

- 外壳：铝制外壳

- 运行温度：-20-50℃

- 湿度：0-95%

- 体积：197Х90Х100mm

- 重量：1.45KG（包括电池）

- 产地：美国

TLV FALCON便携式苯气体PID检测仪

四、测氡仪

1、RAD7测氡仪技术规格与指标

- 测量模式：连续氡气监测，长时间或短时间氡水平筛选，以及用抽吸管（吸嘴）搜寻氡与钍射气的涌入口

- 测量对象：连续监测：0.4cpm/pCi/L     抽吸：0.2cpm/pCi/L

- 测量范围： 0.1-20000pCi/L（3.7Bq/m³-740000Bq/m³）

- 存储容量：1000个以前所测的氡浓度及相关数据。可以在LCD显示屏上读出，打印，或下载在PC机，数据同时显示氡浓度的高值、低值、平均值以及标准偏差

- 工作原理：用静电法引导α发射体，再做能谱分析

- 内置气泵：流量率标准值1 L/分（在进气口测量）。泵上带进出气管接口

- 谱数据输出：表示α分布的脉冲幅度谱用来验证氡/钍射气，并显示RAD7正常工作。α粒子能量的精确确定产生氡的“指纹”以便从其他同位素里存在时分离出氡与钍射气的α粒子

- 快速低水平读数：在连续监测方式时，RAD7可以在1个小时内测到美国EPA规定的干预水平4pCi/L，其标准偏差为10%。由于RAD7实际上没有本底，所以它要比任何其他的电子式探测器都要灵敏，即可以很容易地测到0.1pCi/L

- 仪器恢复：RAD7在受到高氡水平照射后，以3.05分为半衰期进行恢复：即在12分钟内降到正常值的10%，在30分钟内降至峰值的1%以下：从20000pCi/L降至1pCi/L只需1小时

- 出错保护：该仪器编程中有一条“Test Lock”测试设置锁定命令可确保RAD7不受任何形式的有意或无意的操作干扰

- 自动方式：该模式先在“抽吸“（sniff）方式下运行，然后在头3个小时后切换到正常测量方式，而不再等待个体平衡，这样可以给出快速响应，并有统计精度。

- 连续更新：在此方式下，连续给出氡水平的更新值，这样便可看到所有测量期间的变化趋势，而不只是在一些预置的时间内。

- LCD显示：两行显示，每行16字符（数字），方便读取

- 音响报警：指示氡及钍射气的所在和浓度，可置开或关

- 电源：交流/电池供电，电池为5AH 6V。当接上交流电后即自动充电

- 打印机：惠普HP82240A

- RS-232接口：供连接计算机或MODEM

- 操作环境：温度：3℃—40℃   湿度：0—100%（不凝结）

- 重量尺寸：5Kg、 24×19×27cm

- 外壳材料：高密度聚乙烯

- 产地：美国

RAD7测氡仪

2、1027测氡仪技术指标

供电：220AC/DC12V供电

测量范围：0.1—999pCi/L(3.7—37000Bq/m*m*m)

灵敏度：2.5cph/pci/L

环境温度：7—35摄氏度。

精度：25%或1/pCi/L

探测器：扩散结半导体探测器

测量间隔：1，4，8，24小时

接口：可连接打印机及通过RS232接口送给计算机

电源：9V电池

尺寸重量：8*4.7*2.5英寸，0。9公斤

五、INSPECTOR射线检测仪

INSPECTOR便携式射线检测仪是应用Geiger-Mueller管测量alpha、beta、gamma 和X射线。具有非常高的灵敏性，操作简单，容易读数、方便实用。

便携式射线检测仪（INSPECTOR）

- 型号：INSPECTOR

- 量程：mR/hr： 0.001-100.0； CPM ： 0-300000； 总数： 1-9999000；

- µSv/hr ：0.01-1000； CPS： 0-5000

- 精度：±5% 0-50 mR/hr；±20% 50-100 mR/hr

- 显示：四数值液晶显示

- 报警：内置声控

- 温度：-20℃-50℃

- 湿度：0-99%（无水滴）

- 电力：9V 碱性电池

- 尺寸（mm）：150X80 X 30

- 重量（克）：350

- 产地：美国

Inspector便携式射线检测仪

六、氨检测仪

1、Z-800型氨检测仪技术指标

测量范围：	0-50ppm（最大0-200PPM）

最小读数：	0.1ppm

精度：小于2%

反应时间：  小于30秒

操作温度： -25-40℃

声音警报： 80db

显示：显示平均和最大值

电池：9V

重量：300克

体积：	120(L)×65(W)×2.5(H)mm

2、Z-800XP型氨检测仪

Z-800XP型甲醛检测仪技术指标

- 传感器：电化学传感器

- 测量范围：	0-50PPM

- 最大测量范围：	0-200PPM

- 最小读数：	0. 1PPM

- 取样：内置泵取样

- 精度： 5 %

- 反应时间： 60秒（正常）

- 操作温度： 0-40℃

- 声音警报： 80db

- 显示：显示平均和最大值

- 接口：PC计算机接口（带软件）

- 电池：9V或AC转换器

- 重量：900克

- 体积：	120(L)×65(W)×2.5(H)mm

Z-800XP型氨检测仪使用方法

1、开机：按开关（ON-OFF），出现“嘟”；

2、测定NH3，按YES，出现[Warming Up]和[Please Wait]；

3、热机、等待、取样泵启动；

4、显示读数；

6、按“PEAK”显示最大值；按“8HR AVE”显示8小时平均值；按“15MIN AVG” 显示15分钟平均值。

注意：

- 不可以在低电压下运行，否则会影响测量的准确性；

- 长时间不运行，可能会要更长的热机时间

- 为了保证传感器的寿命，请不要在高浓度下操作仪器

3、IQ350型氨气体检测仪

- 型号：IQ350型

- 量程：0-50 PPM （50、100、200、500、1000PPM或更高选择，由业主确定）

- 最小分辨率： 0.1 PPM (1PPM由厂家根据测定的范围而确定)

- 运行温度：-20-50℃

- 湿度：0-95% （无凝结水）

- 报警：内设报警装置

- 显示：高清晰数字显示

- 取样方式：内置取样气泵

- 电力：8、或14小时的电池选择

- 充电器：外接充电器

- 尺寸（mm）：181.1Х85.9Х101.6

- 重量（Kg）： 1.1KG（包括电池）

- 产地：美国

联系方式

联系人： 徐朝晖 经理 联系电话： 13806142315 13306142315 公司传真： /电话:0519-8208698 电子邮件： xzh2315@sina.com 公司网址： http://show181001041.18show.cn 邮政编码： 213200 公司地址： 江苏省金坛市东环二路118号