EPED-T系列超纯水机

EPED-T系列超纯水机以自来水为进水，该系列超纯水机针对不同领域的用水特点，综合不同水质纯化工艺特点， 选用国际知名品牌配件，高性能、超纯净的材料，产水水质稳定可靠。

一、EPED-T系列超纯水机性能：

操作模式：微电脑控制、触摸式按键、一键式操作。

系统监控：四行液晶时时显示纯水、超纯水水质参数、温度、产水时间；故障报警显示。

安全保障：手动及自动清洗预处理；缺水、断电自动保护、纯化柱、超纯化柱更换提醒；手动及自动循环灭菌；紫外灯工作状态时时监测。

其它性能：0~999分钟时间设定、定时定量取水、密码保护、液位自控（加配PE水箱）。

扩展功能：脚踏开关、活动取水臂实现远程取水、红外遥控、RS232/285转换接口。

| 型号 | 生命科学型 EPED-10/20/30/40TS | 痕量有机型 EPED-10/20/30/40TH | 分子生物型 EPED-10/20/30/40TF | 基础应用型 EPED-10/20/30/40TJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作条件 | 源水：市政自来水（TDS≥300加配强化前处理单元） 进水压力：1.0～5.0kg/cm2 温度：4~40℃ 电源：220V±10V/ 50Hz (功率：30~80W) |
| MW5000UF超滤 | √ |  | √ |  |
| 产水量L/H 出水流速L/min | 10/20/30/40 1.0~1.5 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.5 |
| TOC(ppb) | ≤3 | 1-3 | ≤10 | ≤20 |
| 热源（EU/ml） | 0.001 | 0.02 | <0.001 | ---- |
| 微生物(配除菌器) | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
| 终端过滤器孔径 (可适配调整) | 0.1μm | 0.01μm | 0.05μm | 0.22μm |
| 应用领域 | 电泳、内毒素分析、细胞免疫化学、单克隆抗体研究 | 石墨炉原子吸收（GFAAS）、气质联用（GC-MS）、高效液相色谱（HPLC）、等离子质谱（ICP-MS）、离子质谱（IC）、TOC分析、痕量金属检测、固相萃取（SPE） | 哺乳动物组织细胞培养、分子生物学研究、植物组织培养 | 原子吸收光谱（AAS）、微生物分析、普通化学、电感耦合等离子光谱仪（ICP-AES） |
| 超纯水水质 | EPED-T系列超纯水机产水水质符合国家实验室GB6682-92、美国ASTM、NCCLS、CAP标准； 电阻率（电导率）：18.25MΩ.cm（0.054uS/cm）；可溶性硅SiO2)＜0.1PPb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 |
| 外形尺寸 宽×深×高 | 455×535×490mm 机箱为ABS工程塑料永不生锈,美观大方 |

二、EPED-T系列超纯水机技术参数及特点：