HG-2500系列袖珍式测振测温仪

概 述
    性能特点：工艺设计先进，具有功耗低，性能可靠，造型美观，使用携带方便的特点；按国际标准ISO-2954制造，测量值与国际振动烈度标准（ISO-2372）比对可直接判断设备运行状态(良好、注意、危险）；高可靠性的平行剪切和环形剪切加速度传感器；具有高低频分档功能，在振动测量时，便于识别设备故障类型（高频或低频故障）；具有信号输出功能，可选配专用耳机，兼具设备听诊器功能；配接示波器、振动记录仪等，可用来监测、记录设备振动信息；振动传感器与主机的连接方式分为一体式、分体式，其中分体式采用高强度抗拉抻螺旋电缆线与主机连接；适用于工矿企业各类机械的振动、温度测量；可选配软件方便地进行设备状态数据管理、趋势分析、报表打印。

技术指标

■ 传 感 器 ：一体式采用环形剪切型加速度传感器，分体式采用电荷放大器内置平行剪切型加速度传感器 ■ 测量范围：加 速 度：0.1～199.9m/s2(0～p) （5Hz/10Hz～1KHz；1KHz～10KHz） 速 度：0.01～19.99cm/s(rms) （5Hz/10Hz～1KHz） 位 移：0.001～1.999mm(p～p) （5Hz/10Hz～1KHz） ■ 频率范围：频率下限：10Hz（5Hz） 频率上限：1KHz或10KHz可选 测量精度：5%±2个字 ■ 温 度：测量范围：0～150℃ 测量精度：1%±1个字 ■ 显 示：三位半液晶显示 ■ 电 源： 9V叠层电池1节， 可连续使用25小时 ■ 体 积：185×68×30(mm) ■ 重 量：195g

选型

环保 相关仪器：尘埃粒子计数器，照度表，水份仪，温湿度表，气体分析仪，烟气检测仪，台式酸度计，便携式酸度计，温湿度记录仪，风速计，紫外线强度计，环境测试仪，露点仪，卤素检测仪