TT1100

第一章  概  述  宁波瑞德牌

TT1100型地下管线探测仪由一台发射机和一台接收机构成，用于地下金属管线路由的精确定位、深度测量和长距离的追踪。TT1100型地下管线探测仪采用了多线圈电磁技术，提高了金属管线定位定深的精度和目标金属管线的识别能力，在金属管线密集复杂的区域也能准确地对目标金属管线进行追踪和定位，因而该仪器在电信、网通、移动、联通、铁通、电力、自来水、煤气、物探、石化和市政等行业中得到了广泛的应用。

TT1100型地下管线探测仪提供多种可选附件，从而增加了它们的用途，扩展了它们的应用范围。

第二章  TT1100型地下管线探测仪主要功能和特点

2.1 主要功能

1 测定地下金属管线的路由

2 测定地下金属管线的埋深

3 多金属管线的情况下目标金属管线的识别（下图为听诊器和钳夹用于识别管线）

听诊器  钳夹

2.2  主要特点

1 采用先进的信号处理技术、最新的集成电路元器件以达到优异的测试性能。

2 测量信号的多种发送方式:

（1）注入法：用于有注入点的金属管线。

（2）钳夹法：用于被测金属管线有一段外露，便于钳夹夹钳的管线。

3测量频率为31KHz频率,接收机还具备对电力线缆50Hz信号的无源定位功能。

4 提高测试效率的不同的定位模式和功能：

（1）峰值模式：通过测量信号的极大值来确定路由的位置。

（2）路由定向：直观、迅速地指示路由的方向。

（3）电流强度测量（CM）:测量管线上加载的信号电流大小，区别出目标管线 。

（4）电流定向（CD）：   判断发射的信号在管线中的走向，它的指向和探测人员的手持接收机的方向无关；主动管线和耦合管线的CD方向相反。

（5）听诊器：通过听诊头从众多管线中识别出信号所加载的管线。

5 辅助功能：

（1）接收增益自动调节：自动调节接收机的增益以使接收机处于优化状态，免去了手动调节的繁琐 。

（2）声响功能：接收机通过音调变化直观地反映测量的信号大小。

（4）电池电量检测：电池电量的实时检测，当电量低到保护值时会电源指示灯闪烁。

2.3 技术指标

2.3.1发射机

信号频率：

| 注入法 | 31KHz |
| --- | --- |
| 钳夹方式 | 31KHz |
| 输出电压 | 0-400Vp-p 根据绝缘情况变化 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 电 源 | 12VDC 干电池 |
| 最大输出功率 | 3W |

2.3.2接收机

| 功耗 | <1.0W |
| --- | --- |
| 电源 | 8节5号干电池 |
| 最大测试线路埋深 | 4.5米 （正常情况下） |
| 测试线路埋深误差 | ±0.05h±5cm (h为管线的埋深) |
| 测试线路路由误差 | ≤5cm |
| 注入法测试金属管线路由及埋深有效长度 | 不小于10Km（正常情况下） |
| 钳夹法测试金属线路路由及埋深有效长度 | 不小于6Km（正常情况下） |

注:正常情况下指所测试的金属管线在上述测量范围内没有绝缘故障及其它干扰。

2.3.3 环境要求

| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| --- | --- |
| 存储温度 | -40℃-70℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% |
| 大气压力 | 86~106KPa |
| 环境噪声 | ≤60dB |

2.3.4 物理特性

管线仪

| 名 称 | 重量（Kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 发射机 | 2 | 247*140*103 |
| 接收机 | 3 | 645*262*130 |
| 整机（毛重） | 7 | 790×405×240 |

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com   网站：http://www.ruide17.com         http://www.rd-17.com

TT2000A

TT2000A型地下管线探测仪由一台发射机和一台接收机构成，用于地下管线路由的精确定位、深度测量和长距离的追踪。TT2000A型地下管线探测仪采用了双水平线圈和垂直线圈电磁技术，提高了管线定位定深的精度和目标管线的识别能力，在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。因而TT2000A型地下管线探测仪在电信、网通、移动、联通、铁通、电力、自来水、煤气、物探、石化和市政等行业得到了广泛的应用。

TT2000A型地下管线探测仪主要功能和特点

### 一、主要功能：

1. 测定地下管线的路由

2. 测定地下管线的埋深

3. 能够用非接触方式传送信号确定地下管线的路由和埋深

### 二、主要特点

a.采用最新集成电路和信号处理技术以达到优异的测试性能

b.测量信号的发送有:

1、直接注入法：在有注入点的管线上探测路由和埋深，该方法测量精度高、抗干扰能力强。

2、感应耦合法：在铁路、煤气、物探、线缆等无注入点的管线上探测路由和埋深。

c.多种深度测量方法满足不同环境要求：双线圈直读法测量

d.不同的定位模式供用户选择：峰值模式、谷值模式

e.测量定向指示功能

f.接收测量状态自动调节功能

g.用户按需要可任选干电池或和充电电池

h.信号10W大功率输出，保证了更远的探测距离和探测深度

i.自动检测显示电池的电压，欠压报警并自动关机

j.实时监测信号发射强度大小

k.听诊器和钳夹功能：用于复杂管槽中管线的精确识

### 三、主要指标

a. 发射器指标

注入模式			480Hz　　31KHz

感应、钳夹模式	31KHz

输出电压			0-400VP-P根据绝缘情况自动/手动调节

输出波形			正弦波

电    源			12VDC  4AH NI-NH 电池

最大输出功率		〉10W

b. 接收机指标

接收灵敏度		I≤100μA@1M

对50HZ干扰防卫度	≥100db

功    耗			<1.0W

供电电源			12V  1.5AH NI-NH电池

最大测试埋深		4.5米

测试埋深误差		±0.05h±5CM (h为光缆的埋深)

测试路由误差		≤5Cm

测试线路绝缘程度	≤25MΩ

利用注入法测试管线路由及埋深有效长度   不小于20Km (正常情况下)。

利用感应法测试线路路由及埋深有效长度   不小于3Km  (正常情况下)。

注:正常情况下指所测试的管线在上述测量范围内没有绝缘故障及其它干扰。

### 四、环境要求

工作温度		-10℃~+60℃

相对湿度		10%~90%

大气压力		86~106KPa

环境噪声		≤60dB

### 五、标准配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发射机 | 1台 |
| 2 | 接收机 | 1台 |
| 3 | 充电器 | 2只 |
| 4 | 行旅箱 | 1只 |
| 5 | 钳夹 | 1只 |
| 6 | 听诊器 | 1只 |
| 7 | 地针 | 1只 |
| 8 | 信号线 | 1套 |
| 9 | 说明书 | 1本 |

测试方法

TT系列地下管线探测仪主要有三种信号注入的方法

注入法

1、适用情形：主要用于有注入点的管线上探测路由和埋深，如光缆接头盒。

2、使用特点：信号线将发射机与管线直连，该方法测量距离可达二十公里，测量精度高、抗干扰能力很强。

注入法

感应法

1、适用情形：主要用于无法接触的目标管线信号加载，如直埋管线或管道管线。

2、使用特点：将发射机置于管线正上方，如图打开天线，开机发射信号，即可实现信号加载。该方法使用简易，测量距离可达两公里，抗干扰能力较弱。

感应法

钳夹法

1、适用情形：主要用于可接触管线的信号加载，如监测井下管线、架空转直埋管线等。

2、使用特点：发射机的信号通过钳夹直接耦合到管线上，信号传输距离可达五公里，抗干扰能力较强，并可配合接收机的听诊功能实现复杂管线的精确识别。

TT2200

# 第一章  概  述

TT2200型地下管线探测仪由一台发射机和一台接收机构成，用于地下金属管线路由的精确定位、深度测量和长距离的追踪。TT2200型地下管线探测仪采用了多线圈电磁技术，提高了金属管线定位定深的精度和目标金属管线的识别能力，在金属管线密集复杂的区域也能准确地对目标金属管线进行追踪和定位，因而该仪器在电信、网通、移动、联通、铁通、电力、自来水、煤气、物探、石化和市政等行业中得到了广泛的应用。

TT2200型地下管线探测仪提供多种可选附件，从而增加了它们的用途，扩展了它们的应用范围。

使用TT2200型地下管线探测仪之前请阅读本手册。

# 第二章  TT2200型地下管线探测仪主要功能和特点

## 2.1 主要功能

1 测定地下金属管线的路由

2 测定地下金属管线的埋深

3 多金属管线的情况下目标金属管线的识别

## 2.2  主要特点

1 采用先进的信号处理技术、最新的集成电路元器件以达到优异的测试性能。

2 测量信号的多种发送方式:

（1）注入法：用于有注入点的金属管线。

（2）钳夹法：用于被测金属管线有一段外露，便于钳夹夹钳的管线。

（3）感应法：用于无注入点或无外露的金属管线。

3 多种测量频率：有480Hz、7.7KHz、31KHz三种频率；用户可以根据环境的不同进行选择（需要特殊测量频率请在定货合同中注明）。接收机还具备对电力线缆50Hz信号的无源定位功能。

4 提高测试效率的不同的定位模式和功能：

（1）峰值模式：通过测量信号的极大值来确定路由的位置。

（2）谷值模式：通过测量信号的极小值来确定路由的位置。

（3）路由定向：直观、迅速地指示路由的方向。

（4）电流强度测量（CM）：测量管线上加载的信号电流大小，区别出目标管线 。

（5）电流定向（CD）：判断发射的信号在管线中的走向，它的指向和探测人员的手持接收机的方向无关；主动管线和耦合管线的CD方向相反。

（5）听诊器：通过听诊头从众多管线中识别出信号所加载的管线。

5 辅助功能：

（1）接收增益自动调节：自动调节接收机的增益以使接收机处于优化状态，免去                 了手动调节的繁琐 。

（2）声响功能：接收机通过音调变化直观地反映测量的信号大小。

（3）管线状态检测：发射机在做注入模式时，首先检测管线的绝缘电阻，残余电压，再将信号施加到目标管线上。当管线上绝缘电阻较小（近于对地短路）发射机将自动退出该模式，当残余电压较大时发射机告警，操作人员应立即停止信号的加载，关闭发射机。

（4）电池电量检测：电池电量的实时检测，当电量低到保护值时会发出报警并自动关机。

## 2.3 技术指标

### 2.3.1发射机

信号频率：

| 注入法 | 480Hz、7.7KHz、31KHz和CD模式 |
| --- | --- |
| 感应方式 | 31KHz |
| 钳夹方式 | 31KHz |
| 输出电压 | 0-400Vp-p 根据绝缘情况变化 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 电 源 | 11.1VDC 4.4Ah 锂电池 |
| 最大输出功率 | 10W |

### 2.3.2接收机

| 功耗 | <1.0W |
| --- | --- |
| 电源 | 11.1VDC 1.8 Ah 锂电池 |
| 最大测试线路埋深 | 4.5米 （正常情况下） |
| 测试线路埋深误差 | ±0.05h±5cm (h为管线的埋深) |
| 测试线路路由误差 | ≤5cm |
| 注入法测试金属管线路由及埋深有效长度 | 不小于10Km（正常情况下） |
| 感应法测试金属线路路由及埋深有效长度 | 不小于3Km（正常情况下） |
| 钳夹法测试金属线路路由及埋深有效长度 | 不小于6Km（正常情况下） |

注:正常情况下指所测试的金属管线在上述测量范围内没有绝缘故障及其它干扰。

### 2.3.3 环境要求

| 工作温度 | -20℃～50℃ |
| --- | --- |
| 存储温度 | -40℃～70℃ |
| 相对湿度 | 10%～90% |
| 大气压力 | 86～106KPa |
| 环境噪声 | ≤60dB |

### 2.3.4 物理特性

| 名 称 | 重量（Kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 发射机 | 4 | 348*236*180 |
| 接收机 | 3 | 645*262*130 |
| 整机（毛重） | 9 | 790*405*240 |

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com

TT2300

# 第一章  概  述

TT2300型地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成，用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。TT2300型地下管线探测仪采用了多线圈电磁技术，提高了管线定位定深的精度和目标管线的识别能力，在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。因而TT2300型地下管线探测仪在电信、网通、移动、联通、铁通、电力、自来水、煤气、物探、石化和市政等行业得到了广泛的应用。

TT2300型地下管线探测仪提供多种可选附件，从而增加了它们的用途，扩展了它们的应用范围。

使用TT2300型地下管线探测仪之前请阅读本手册。

# 第二章  TT2300型地下管线探测仪主要功能、特点和技术指标

## 2.1主要功能

1、测定地下管线的路由

2、测定地下管线的埋深

3、多管线的情况下目标管线的识别

4、检测并定位管线绝缘故障点

## 2.2主要特点

1、采用先进的信号处理技术、最新的集成电路元器件以达到优异的测试性能。

2、测量信号的多种发送方式:

（1）注入法：用于有注入点的管线。

（2）钳夹法：用于被测管线有一段外露，便于钳夹夹钳的管线。

（3）感应法：用于无注入点或无外露的管线。

3、多种测量频率：有480Hz、31KHz二种频率；用户可以根据环境的不同进行选择（需要特殊测量频率请在定货合同中注明）。

4、提高测试效率的不同的定位模式和功能：

（1）峰值模式：通过测量信号的极大值来确定路由的位置。

（2）谷值模式：通过测量信号的极小值来确定路由的位置。

（3）路由定向：直观、迅速地指示路由的方向。

（4）绝缘故障测量（FF）:测量并定位出管线绝缘恶化导致的故障点。

（5）听诊器：通过听诊头从众多管线中识别出信号所加载的管线。

5、辅助功能：

（1）接收增益自动调节：自动调节接收机的增益以使接收机处于优化状态，免去了手动调节的繁琐。

（2）声响功能：接收机通过音调变化直观地反映测量的信号大小。

（3）管线状态检测：  发射机在做注入模式时，首先检测管线的绝缘电阻，残余电压，再将信号施加到目标管线上。当管线上绝缘电阻较小（近于对地短路）发射机将自动退出该模式，当残余电压较大时发射机告警，操作人员应立即停止信号的加载，关闭发射机。

（4）电池电量检测：电池电量的实时检测，当电量低到保护值时会发出报警自动关机。

（5）节电功能：发射机开机30秒左右未按其它键、接收机开机操作后，若10分钟左右未再按其它键时，机器会自动关机，以节省电池电能。

## 2.3 技术指标

### 2.3.1发射机技术指标

| 注入法 | 480Hz、31KHz、故障测量 |
| --- | --- |
| 感应方式 | 31KHz |
| 钳夹方式 | 31KHz |
| 输出电压 | 0-400Vp-p 根据绝缘情况变化 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 电 源 | 11.1VDC 4.4AH 锂电池 |
| 最大输出功率 | 10W |

### 2.3.2接收机技术指标

| 功耗 | <1.0W |
| --- | --- |
| 电源 | 11.1VDC 1.8AH 锂电池 |
| 最大测试线路埋深 | 4.5米 （正常情况下） |
| 测试线路埋深误差 | ±0.05h±5cm (h为管线的埋深) |
| 测试线路路由误差 | ≤5cm |
| 利用注入法测试管线路由及埋深有效长度 | 不小于10Km（正常情况下） |
| 利用感应法测试线路路由及埋深有效长度 | 不小于3Km（正常情况下） |
| 利用钳夹法测试线路路由及埋深有效长度 | 不小于6Km（正常情况下） |
| 绝缘故障检测 | 不小于2MΩ |

注:正常情况下指所测试的管线在上述测量范围内没有绝缘故障及其它干扰。

### 2.3.3 环境要求

| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| --- | --- |
| 存储温度 | -40℃-70℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% |
| 大气压力 | 86~106KPa |
| 环境噪声 | ≤60dB |

### 2.3.4 物理特性

组件一（仪表组合）

| 名 称 | 重量（Kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 发射机 | 3.4 | 348*239*175 |
| 接收机 | 2.6 | 648*260*130 |
| 整机 | 14 | 790*250*420 |

组件二（故障探测支架）

| 名 称 | 重量（Kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 故障探测支架 | 1.5 | 525*672*25 |

宁波瑞德检测仪器有限公司

电话：0574-82699700

传真：0574-56877208

手机：15268392550

Q  Q：1457391339

邮箱：Ruide17@163.com

网站：http://www.ruide17.com        http://www.rd-17.com